DHG-9925A电热恒温鼓风干燥箱

上海瑞稳DHG-9925A电热恒温鼓风干燥适用范围

适用于各种产品或材料及电气、仪器、仪表、元器件、电子、电工及汽车、航空、通讯、塑胶、机械、化工、食品、化学品、五金工具在恒温环境条件下作干燥和各种恒温适应性试验。

上海瑞稳DHG-9925A电热恒温鼓风干燥箱技术参数

型   号 DHG-9925A

电源电压 380V 50HZ

输入功率 7500W

控温范围 RT+10～300℃

温度分辨率 0.1℃

恒温波动度 ±0.5℃

内胆尺寸（mm）W×D×H 1000x600x1600

外型尺寸（mm）W×D×H 1145x780x1970

隔   板 4块

定时范围 1～9999min

上海瑞稳DHG-9925A电热恒温鼓风干燥产品结构特点

工作室为优质不锈钢板，圆角造型、光滑、流畅、极易清洁。

箱体采用优质冷轧钢板，表面静电粉末喷涂，涂层坚硬牢固，具有极强的防锈能力。

箱体与工作室之间，充填超细玻璃棉隔热材料，具有良好的保温功能，有效保证箱内温度的稳定准确和对使用环境的影响。

箱内设计有合理的热风循环通道，使箱内温度分布更加均匀、温度上升更快；并装有出风管，用以微量排出箱内的空气。如箱内排出的气体有异味或有毒，出风管能方便的另接管道将气体排至指定地点。

温度控制采用微电脑智能数字技术制造，具有工业PID自整定和四位双LED窗指示功能，控温精度高、抗干扰能力极强，并且操作也非常方便。

上海瑞稳DHG-9925A电热恒温鼓风干燥售后服务：

从最终验收之日起，免费保修期 12 个月。保修范围不包括自然损耗和不正当操作所造成的部件损坏。保修范围内不收取维修及更换配件的费用。保修期外提供终身维护。

需要其他仪器的可以登陆我们的网址：http://www.ruiwen17.com